## Slide 1
Il y a deux boutons poussoirs : un pour le klaxon et l’autre pour les phares avant.
Voiture télécommandée
ILIAS RAMI, JEROME TOUGUET, NIELS GULDNER, JULES AMICO
Pont en H
Le pont en H transmet la puissance électrique au moteur et module la tension en fonction des commandes de la carte Nucléo. Il peut être représenté par quatre interrupteurs, qui modulent la direction et la vitesse de rotation du moteur.
Moteur CC
Lorsqu'on alimente le moteur, on crée une interaction magnétique qui met le moteur en mouvement.
Lorsqu'on inverse le sens de la tension qui alimente le moteur, ce dernier tourne en sens inverse.
On utilise deux moteur à courant continu.
Au Moteur de gauche, on envoie une tension proportionnelle à y+x. Au moteur de droite, on envoie y-x.
1. Vue générale
2. Gestion des moteurs
3. Gestion de la télécommande
Mise en place expérimentale
La solution utilisée est le composant L293D. Pour piloter le moteur, il faut activer le pont en H correspondant et appliquer une commande PWM à la borne Forward ou Reverse selon le sens de rotation du moteur voulu.
Nous utilisons la broche 2 pour activer le pont en H avec un état haut ou bas, et nous utilisons les broche 3 et 5 qui peuvent générer un signal PWM pour gérer la vitesse et le sens de rotation du moteur.
Joystick
Boutons poussoirs
La position du joystick est repérée par deux valeurs, x et y selon les notations du schéma ci-dessous. Il sert à piloter la voiture en direction et en vitesse.
TOF=10ms
Points d’amélioration
Augmenter la vitesse du véhicule.
Caméra frontale, visionnable depuis un ordinateur.
Capteur visuel arrière, commande vocale,
klaxon musical, clignotants…
Emetteur - Récepteur
Gestion des données envoyées
Syntaxe des données envoyées
Gestion de la transmission des données
Détecteur de distance
Klaxon
On place le capteur sharp 0a41skf7y à l’avant du véhicule qui permet de déclencher un "arrêt d’urgence" en cas d’obstacle frontal.
La communication se fait sans fil via le module Kappa-m868, qui envoie et reçoit des ondes électromagnétiques d’un longueur d’onde supérieur à 100 micromètres.
Portée : jusqu’à 1 km. Ci-dessous ledit module et le schéma du câblage que nous avons utilisé :
Télécommande
Distance < 10cm  arrêt d’urgence
distance
volts
Utilisateur
Emetteur
Transmetteur
RF
Récepteur
RF
Récepteur
Joystick
Pont en H
Moteurs
Roues
Le projet est la réalisation d’une voiture télécommandée. La voiture comprend deux roues motrices arrières et une roue folle. L'engin peut avancer, reculer, tourner à droite et tourner à gauche.
La voiture possède aussi un capteur de distance avant, un klaxon, des phares avant (LEDs), et des phares arrières s’allumant automatiquement lorsque la voiture est en marche arrière.
télécommande
voiture
L293D
La télécommande envoie une chaine de caractère contenant les valeurs de x,y et des valeurs binaires relatives au klaxon et aux LEDs. Pour que la voiture décode correctement cette chaine, les données sont séparées chacune par une valeur de contrôle (lettre) :
Une enceinte sur la voiture envoie un signal carré à 140 Hz. Ce klaxon ne s’active que si on maintient enfoncé le bouton correspondant sur la télécommande.