## Slide 1: Projet Protis: Robot Véronica
Clément SALDUCCI
Hamza EL FERGOUGUI
Eya RJIBA
Stanislas PASTERNAK
Réalisé par :
Cahier de charge

## Slide 2
Schéma fonctionnel
IHM
Moteur
Roues
Capteurs position distance et angle
Carte nucléo
Capteurs température et humidité
commande
renvoi les données à intervalle régulier
commande
actionne
Demande les données à intervalle régulier
envoi les données
envoi les données
Demande les données à intervalle régulier

## Slide 3
Capteur de température
Intérêt : Pt 100 Ohms est connu, pas besoin de calibration et linéaire
Plage de mesure : -200 °C à +650 °C
Branchement : Relié à une entrée analogique de la nucléo
Pont diviseur de tension pour mesurer le courant : R = 79 Ohms
Modèle : XF-988-FAR (Platine 100 Ohms)
Capteur d’humidité
Modèle : HIH 5030-001
Intérêt : Quasiment linéaire (léger hystérésis)
S’alimente en 3,3 V
Branchement : Relié à une entrée analogique de la nucléo
Inconvénient : Dépend de la température et ne travail pas en dessous de -40 °C, besoin d’un chauffage asservi

## Slide 4
Récupération des données
Acquérir les données renvoyées par la nucléo : stockage dans un fichier texte
Envoyer à la base de commande toutes les 10 minutes par liaison filaire : utilisation des Tickers

## Slide 5
4 roues
2 roues motrices
2 Roues libres
2 Moteurs pas à pas
(Un moteur/ roue)
Une roue est fixée et l’autre tourne
Avancer le robot
Tournent dans le même sens à la même vitesse (20 cm/s)
Tourner le robot
3,14 cm de précision en position
3° de précision angulaire
Moteurs et roues

## Slide 6
Moteur pas à pas grâce à:
Son positionnement précis , une précision de 3 à 5 % pour un pas et cette erreur est non cumulative d’un pas à l’autre.
Son excellente réponse pour le démarrage/arrêt
On veut faire tourner un champ magnétique pour faire tourner l’aimant fixé au rotor.
Moteur pas à pas
Rotor: Aimant permanent
  Stator: les bobines
On a supposé que:
Masse totale du robot: 1 Kg
Accélération:
Vitesse de déplacement: 20cm/s
Rayon de la roue: 2 cm
Vitesse de rotation: w=v/r= 10 rad/s =1,6 tr/s
Moteurs

## Slide 7
source: https://www.positron-libre.com/electronique/apprendre/moteur-pas-a-pas/sequence-commande-moteur-pas-a-pas.php
Moteur choisi vérifiant les critères:
https://fr.farnell.com/sanyo-denki-sanmotion/ss2421-5041/moteur-pas-a-pas-42mm/dp/1708572?st=moteur%20pas%20%C3%A0%20pas%20bipolaire
On a besoin d’un pont en H pour piloter chaque paire de bobines (celle qui sont dans le même axe et relié entre elles). Il faut utiliser donc le composant L298 qui possède 2 pont en H.
Les moteurs pas à pas qu’on va utiliser sont des moteurs bipolaires (4 fils avec 2 bobines indépendantes)

## Slide 8: Circuit électrique
Nucléo
Moteur pas à pas bipolaire

## Slide 9
Hypothèses d’étude sur le sol de Mars :
La roue roule sur le sol sans glisser (longitudinalement) ni déraper (latéralement) , c’est à dire que la vitesse relative de la roue par rapport au sol au point de contact est nulle.
Le sol est plat et le contact avec le sol s’effectue sur une point (En réalité c’est une surface).
Modèle du robot Véronica
Système en coordonnées cartésiennes

## Slide 10
Translation et rotation du Robot
Translation: Les deux roues tournent à la même vitesse dans un sens ou dans l’autre ( Marche avant et Marche arrière).
Rotation: Les deux moteurs tournent à la même vitesse dans deux sens différents : Le robot tourne autour de son centre O’.
Choix d’un moteur pas à pas effectuant 4 pas par tour, vérification du cahier de charge
Moteur pas à pas 4 bobines

## Slide 11: Précision et performances atteintes:
On atteint une précision sur la position de 3.14cm et une précision angulaire de 6°. Comment améliorer ces précisions ?
Rotation: L’un des est activé mais pas l’autre : Le robot tourne autour de la roue immobile avec la vitesse moteurs . On réduit la précision angulaire d’un facteur de 2, et on a une précision angulaire de 3°
Deuxième modèle de rotation
Une solution futur consiste à utiliser un Power Removal (PWR) ou un potentiomètre.
Câble PWR à droite et potentiomètre à gauche

## Slide 12: IHM
Langage de programmation utilisé : C++ et la bibliothèque Qt
Avantage : Performance et POO
Qt : Bibliothèque d’interface graphique multiplateforme et très bien documentée
Interface graphique pour le contrôle du robot Veronica
Interface graphique

## Slide 13
Distance
Rotation
Valider
Envoie de la commande
Graph données (distance/angle/ température/ humidité)
Position relative à la position avant consigne
Affichage position absolue
Lecture des données
Position x
Position y
Rotation
Lecture des données (en nombre de pas) enregistrée dans un fichier texte
Dernière position envoyée par le robot

## Slide 14
Conclusion
Critères auxquels le robot répond :
Il avance à une vitesse de 20 cm/s et peut faire des rotations sur 360°
Il effectue des relevés tous les 10 cm et peut les envoyer toutes les 10 minutes
L’IHM est telle que n’importe qui peut piloter le robot
Cependant quelques points peuvent être améliorés :
Précision sur la position et l’angle
Connexion entre la Nucléo et l’IHM
Choix de la batterie à établir