## Slide 1: Enseignement Expérimental
Conception Electronique pour le Traitement de l’Information
Julien VILLEMEJANE
Thème 0 ALI pas si linéaire que ça…
MIT Jokes

## Slide 2: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
AOP / ALI
Amplificateur opérationnel / Amplificateur Linéaire Intégré
mettre en œuvre un amplificateur linéaire intégré et de différencier :
  le mode non-linéaire ;
  le mode linéaire dans le cadre d’une structure amplificatrice ;
câbler des composants sur une platine de prototypage ;
réaliser les alimentations adéquates ;
utiliser les instruments de mesure classiques pour :
  mesurer une différence de potentiel, un courant en continu ;
  générer un signal périodique ;
  visualiser un signal périodique ;
rédiger un compte-rendu au format numérique.
Objectifs pédagogiques
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 3: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
AOP / ALI
Amplificateur opérationnel / Amplificateur Linéaire Intégré
Symbole et convention
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
2 entrées notées + et –
1 sortie
Cas idéal : les courants d’entrée I+ et I- sont nuls
Composant actif : nécessitant une source d’énergie externe

## Slide 4: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle ouverte
On parle aussi de mode non-linéaire
Caractéristique Vs = f(V+ - V-)
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
avec A > 105
Mais composant actif : limite en tension !!

## Slide 5: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle ouverte
On parle aussi de mode non-linéaire
Modélisation du système
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
avec A > 105

## Slide 6: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle ouverte
On parle aussi de mode non-linéaire
Modélisation du système
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
avec AMAX > 105
et GBW = AMAX ωc = cte

## Slide 7: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle ouverte
On parle aussi de mode non-linéaire
Modélisation du système
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
avec AMAX > 105
et GBW = AMAX ωc = cte
AMAX= 105/ GBW = 1 MHz

## Slide 8: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Suiveur
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 9: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Suiveur
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 10: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Suiveur
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 11: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Suiveur
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 12: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Suiveur
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
AMAX= 105/ GBW = 1 MHz

## Slide 13: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Non-inverseur +10
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 14: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Non-inverseur +10
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 15: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Non-inverseur +10
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré

## Slide 16: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Non-inverseur +10
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
AMAX= 15.103

## Slide 17: TP CéTI / Thème 0 / Autour des AOP/ALI
ALI en boucle fermée / Non-inverseur +10
TP CéTI / Thème 0 / Amplificateur Linéaire Intégré
AMAX= 105/ GBW = 1 MHz