## Slide 1: Python Sciences Bonnes pratiques (2)
Outils Numériques / Semestre 5 Institut d’Optique / B3_2

## Slide 2: Format de données
  Fichier CSV
  Codage ASCII
  Délimiteur de colonnes
  (défaut : point-virgule)
  En-tête
  Données
Stockage dans des fichiers
  Fichier JPG
  Codage binaire
  En-tête spécifique
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_Interchange_Format

## Slide 3: Fichiers / Exemple 4
Fichier CSV
f_raw = open("B3_data_01.csv", "r")
print(type(f_raw))
<class '_io.TextIOWrapper'>
Fichier binaire
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
print(type(f_raw))
<class '_io.BufferedReader'>

## Slide 4: Fichiers / Exemple 4
Fichier CSV
f_raw = open("B3_data_01.csv", "r")
print(type(f_raw))
<class '_io.TextIOWrapper'>
Fichier binaire
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
print(type(f_raw))
<class '_io.BufferedReader'>
data = f.read()
print(type(data))
<class 'str'>
data = f.read()
print(type(data))
<class ‘bytes'>

## Slide 5: Données binaires
Données
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…

## Slide 6: Données binaires
Données / binaire vs ASCII
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…
0x00
0x30
0x41
0x42
0x0A
…
<str> -> code ascii
NUL
‘0’
‘A’
‘B’
LF
…
N caractères

## Slide 7: Données binaires
Données / binaire vs ASCII
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…
0x00
0x30
0x41
0x42
0x0A
…
<bytes> -> valeurs entières
0
48
65
66
10
…
N valeurs
<str> -> code ascii
NUL
‘0’
‘A’
‘B’
LF
…
N caractères

## Slide 8: Données binaires
Données
1 échantillon = 1 octet
0
16
32
0
38
…
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…
0x00
0x10
0x20
0x00
0x26
…
N échantillons

## Slide 9: Données binaires / signées ou non signées
1 octet
Donnée non signée (uint8)
1
0
0
1
0
0
0
1
128
64
32
16
8
4
2
1
128 + 16 + 1 = 145

## Slide 10: Données binaires / signées ou non signées
1 octet
Donnée non signée (uint8)
Donnée signée (int8) (complément à 2)
1
0
0
1
0
0
0
1
128
64
32
16
8
4
2
1
128 + 16 + 1 = 145
64 + 32 + 8 +4 +2 +1 = -111

## Slide 11: Données binaires / signées ou non signées
1 octet
Donnée non signée (uint8)
Donnée signée (int8) (complément à 2)
1
0
0
1
0
0
0
1
128
64
32
16
8
4
2
1
128 + 16 + 1 = 145
1
0
0
1
0
0
0
1
64 + 32 + 8 +4 +2 +1 = -111
0
1
1
0
1
1
1
0
1
+
/D

## Slide 12: Données binaires
Données
1 échantillon = 1 octet
0
16
32
0
38
…
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…
0x00
0x10
0x20
0x00
0x26
…
N échantillons

## Slide 13: Données binaires
Données
octet1
octet2
octet3
octet4
octetN
…
0x00
0x10
0x20
0x00
0x26
…
1 échantillon = 1 octet
0
16
32
0
38
…
1 échantillon = 2 octets
0x2^8 + 16x2^0
= 16
32x2^8 + 0x2^0
= 8192
N échantillons
N/2 échantillons
int8 - byte
int16
échantillon 1
échantillon 2

## Slide 14: Fichier à décoder
Fichier B3_data_02.txt
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
Fichier binaire Base64
Signal utile : 24kHz / 16bits

## Slide 15: Fichier à décoder
Fichier B3_data_02.txt
octet1
octet2
octetN
…
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
data = f_raw.read()
data
Fichier binaire Base64
Signal utile : 24kHz / 16bits

## Slide 16: Fichier à décoder
Fichier B3_data_02.txt
octet1
octet2
octetN
…
0
16
38
…
0x2^8 + 16x2^0
= 16
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
data = f_raw.read()
data
data_16b = np.frombuffer(data_d, dtype=np.int16)
data_16b
Fichier binaire Base64
Signal utile : 24kHz / 16bits

## Slide 17: Fichier à décoder
Fichier B3_data_02.txt
octet1
octet2
octetN
…
0x2^8 + 16x2^0
= 16
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
data = f_raw.read()
data_d = base64.b64decode(data)
data
octet1
octet2
octetN2
…
0x00
0x10
0x26
…
data_d
Décodage / décompression
data_16b = np.frombuffer(data_d, dtype=np.int16)
data_16b
Fichier binaire Base64
Signal utile : 24kHz / 16bits
échantillon 1

## Slide 18: Fichier à décoder
Fichier B3_data_02.txt
octet1
octet2
octetN
…
f_raw = open("B3_data_02.txt", "rb")
data = f_raw.read()
data_d = base64.b64decode(data)
data
octet1
octet2
octetN2
…
0x00
0x10
0x26
…
data_d
Décodage / décompression
data_16b = np.frombuffer(data_d, dtype=np.int16)
data_16b
Fichier binaire Base64
Signal utile : 24kHz / 16bits
+ generation du vecteur temps (Fe = 24kHz)
0x2^8 + 16x2^0
= 16
échantillon 1