## Slide 1: Notions de CSO
Outils Numériques / Semestre 5 / Institut d’Optique / B0_3

## Slide 2: De l’optique paraxiale à la conception optique
Hypothèse des petits angles : sin(i)~i
L’image d’un point est un point : tous les rayons issus d’un point objet A se croisent au point image A’
En pratique, il faut aller plus loin pour concevoir des systèmes optiques performants
Etude des aberrations géométriques
Tracé de rayons « réels » : les rayons ne se croisent pas exactement au point image : quantification des aberrations

## Slide 3: L’aberration sphérique
Rayon
incident
Rayon réfracté dans
l’hypothèse paraxiale
Rayon
réfracté réel
Dioptre
Rayons en bord de lentille ou de miroir trop déviés : pour f’>0 ils se croisent avant les rayons paraxiaux
Pour une lentille plan-convexe en infini-foyer, l’aberration sphérique est 4 fois plus faible dans le « bon sens » (face courbe vers l’infini)
Lentille plan-convexe
Plan image
paraxial
Plan image
paraxial

## Slide 4: Aberration chromatique longitudinale
La focale d’une lentille simple est plus courte dans le bleu que dans le rouge à cause de la variation d’indice optique. On parle d’aberration chromatique.
Cette aberration peut être corrigé en combinant deux lentilles avec des verres différents pour former un doublet achromatique.
Doublet achromatique
Lentille simple
Foyer bleu
Foyer rouge
nbleu > nrouge

## Slide 5: Exemples de systèmes optiques et de résultats
La lentille simple pour un point objet sur l’axe en monochromatique
Le doublet pour un point objet sur l’axe en monochromatique
Le chromatisme d’une lentille simple
Correction du chromatisme avec un doublet
Le miroir sphérique

## Slide 6: La lentille simple de 200 mm de focale Diamètre de la lentille : 25 mm
R = 103,704 mm
e = 5 mm
N-BK7
Foyer paraxial
196,707 mm
f’ = 200 mm
Type | Rayon de courbure (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau
Objet | -- | Infinie | AIR
Dioptre | 103,704 | 5,00 | N-BK7
Dioptre | Plan | 196,707 | AIR
Foyer Paraxial | -- | -- | --
N-BK7
λ = 550 nm
(λ en µm)

## Slide 7: La lentille simple de 200 mm de focale Diamètre de la lentille : 25 mm
Tailles de tache en µm
!
Changement
d’échelle
Z = - 0,568 mm *
Pour une mise au point optimisée
* Position du plan image par rapport au foyer paraxial

## Slide 8: La lentille simple, mauvais sens
R = -103,704 mm
e = 5 mm
N-BK7
Foyer paraxial
200 mm
f’ = 200 mm
Type | Rayon de courbure (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau
Objet | -- | Infinie | AIR
Dioptre | Plan | 5,00 | N-BK7
Dioptre | -103,704 | 200 | AIR
Foyer Paraxial | -- | -- | --
N-BK7
λ = 550 nm
(λ en µm)

## Slide 9: La lentille simple, mauvais sens
!
Changement
d’échelle
Z = - 2,249 mm *
Pour une mise au point optimisée
* Position du plan image par rapport au foyer paraxial
Tailles de tache en µm

## Slide 10: Le doublet de 200 mm de focale Diamètre : 25 mm
Type | Rayon de courbure (mm) | Epaisseur (mm) | Matériau
Objet | -- | Infinie | AIR
Dioptre | 106,233 | 10,603 | N-BK7
Dioptre | -92,129 | 6,002 | N-SF2
Dioptre | -409,529 | 190,601 | 
Foyer Paraxial | -- | -- | --
N-SF2
λ = 550 nm
(λ en µm)

## Slide 11: Doublet de 200 mm de focale Diamètre : 25 mm
Aberration sphérique corrigée avec le doublet

## Slide 12: Chromatisme : lentille vs doublet
LENTILLE
DOUBLET
!
Changement
d’échelle
(/20)
Mise au point au foyer paraxial à 550 nm.
Lentille dans le bon sens et doublet donnés précédemment

## Slide 13: Doublet hors axe à 550 nm
Mise au point au foyer paraxial.
Attention aux changements d’échelles !
Angles de champ objet